## Slide 1: Problem routingu w bezprzewodowych sieciach sensorycznych
Cembrzyński Jakub
Gardziel Małgorzata
Krawczak Konrad

## Slide 2: Słownik Pojęć
Bezprzewodowa sieć sensoryczna (WSN ang. Wireless sensor network) – graf składający się z dużej liczby węzłów sensorycznych, będących w stanie zbierać dane, przetwarzać je oraz przesyłać do celu. Sensory mają małe wymiary oraz niski pobór energii.
Routing – określenie najlepszego sposobu transmisji danych z źródłowego do docelowego węzła w sieci, biorąc pod uwagę jej parametry (stabilność, zużycie energii, prędkość transmisji).
Load balancing – optymalizacja rozkładu obciążenia połączeń, która pozwala na zwiększenie wydajności sieci.

## Slide 3: Problem routingu w bezprzewodowych sieciach sensorycznych
Sensory są zazwyczaj małe i używane w rejonach o utrudnionej dostępności. Z powodu ograniczenia możliwości wymiany źródła zasilania, sieci sensoryczne powinny być projektowane w taki sposób, by zużywały jak najmniej energii. Należy także optymalizować obciążenie ruchu ścieżek przesyłu, co także prowadzi do zmniejszenia zużycia energii, bowiem węzły bardziej obciążone pobierają jej więcej.

## Slide 4: Wykorzystanie teorii gier do rozwiązania problemu
Do problemu znalezienia optymalnej trasy można podejść wykorzystując teorie gier. Za grę uznaje się routing a graczami nazywamy węzły. Każdy z graczy chce zwiększyć swój zysk, obowiązuję go model wypłaty/ zapłaty. Węzeł docelowy płaci węzłowi źródłowemu za każde, pomyślnie odebrane, dane. Węzeł źródłowy przekazuję część tego zysku do węzłów pośrednich. Ponadto każdy węzeł ponosi koszt za przekaz danych do innych węzłów. Określa się także parametr niezawodności węzłów (prawdopodobieństwo udanego przesyłu). Zysk każdego węzła jest zależny od łącznego zysku, stąd gracze dążą do kooperacji.

## Slide 5
Do modelowania kosztu transmisji brane są pod uwagę (w każdym węźle): odległość, pozostała energia i obciążenie. Model ten może zoptymalizować zużycie energii (proporcjonalne do odległości), żywotność sieci oraz rozkład obciążenia. Na przykład, jeśli odległość między węzłami lub obciążenie węzła jest zwiększone lub energia w węźle zmniejszona, to koszt transmisji wzrośnie. Spowoduje to wybranie alternatywnej ścieżki przy mniejszych kosztach.

## Slide 6: źródłA
1. B. Arisian and K. Eshghi, "A Game Theory Approach for Optimal Routing: In Wireless Sensor Networks," 2010 6th International Conference on Wireless Communications Networking and Mobile Computing (WiCOM), Chengdu, 2010, pp. 1-7, doi: 10.1109/WICOM.2010.5601119.
6